## Slide 1: Sistema de péndulo simple
Maestría en Ingeniería
Programación para ingeniería
Sebastián Mapura
Daniel Murcia

## Slide 2
Contenido
Sistema de Péndulo Simple
Introducción
A
Descripción del sistema
B
Ecuaciones de movimiento
C
Construcción del sistema
D
Implementación del código
E
Descripción de gráficas
F

## Slide 3
Introducción
A continuación, se presenta un resumen y análisis del proceso que se llevó a cabo en el proceso de fabricación, pruebas y toma de datos del Sistema de Péndulo Simple.
A partir del registro gráfico se realizará un análisis del comportamiento del sistema y se obtendrán las respectivas conclusiones en cuanto a su funcionamiento
a) Diagrama Cinemático
b) Diagrama de Fuerzas

## Slide 4
Descripción del sistema
Un péndulo simple consiste en un punto de masa suspendido por una cadena inextensible y de masa despreciable. El movimiento del péndulo está descrito por la siguiente ecuación diferencial:
Donde:
Θ, es el ángulo que la cadena hace respecto al vertical (Medido en radianes)
G, es la aceleración gravitacional (9,81 m/s^2)
L, es la longitud de la cadena, en este caso con un valor de 20cm

## Slide 5
Ecuaciones de Movimiento
La ecuación diferencial del péndulo simple no tiene una solución general analítica en términos de funciones elementales, pero se pueden obtener soluciones aproximadas usando diferentes métodos, como:
Linealización: Es usada para ángulos pequeños (θ << 1), , la ecuación puede ser linealizada con la aproximación sin(θ) ≈ θ. La solución analítica de la ecuación linealizada es:
Donde:
A, es la amplitud del movimiento medida en Radianes.
Ω, √(g/l) es la frecuencia angular medida en Radianes / segundo.
Φ, es la fase inicial medida en Radianes.

## Slide 6
Construcción del Sistema

## Slide 7
https://colab.research.google.com/drive/1q7czzZe39T8PL6Fm2fx8EZwjMaEFbY0y?usp=sharing
Implementación del código
En el siguiente enlace encontrará el código y la explicación de sus partes, se ha trabajado en la herramienta Colab que permite trabajar en conjunto con otras personas y vincular fácilmente al controlador de versiones GitHub

## Slide 8
Frecuencia natural del péndulo calculada (ωₙ): 7.02
La gráfica muestra la frecuencia natural del péndulo ωₙ (en rad/s) como función del tiempo (en segundos).
Análisis
Comportamiento general:
- La frecuencia natural del péndulo es constante a lo largo del tiempo, lo que indica que el sistema es lineal.
Observaciones específicas:
- La gráfica presenta un ligero ruido, que puede ser debido a las limitaciones del proceso de medición o del análisis del movimiento.
Conclusiones:
- La frecuencia natural del péndulo es una propiedad constante del sistema.
- El valor de la frecuencia natural coincide con la frecuencia angular observada en el movimiento del péndulo.
Descripción de Gráficas

## Slide 9
Las dos gráficas muestran la rapidez angular (en radianes por segundo) del péndulo en función del tiempo (en segundos) para dos casos diferentes:
Ángulo inicial pequeño y Ángulo inicial grande.
Análisis
Comportamiento general:
- La rapidez angular máxima se alcanza en el punto de equilibrio (ángulo = 0).
Diferencias entre las gráficas:
La principal diferencia entre las dos gráficas es la amplitud de las oscilaciones, esto se debe a que el péndulo tiene más energía cuando se libera desde un ángulo inicial grande.
Observaciones específicas:
- Esta desviación se debe a la no linealidad del sistema.
Conclusiones:
- La amplitud de las oscilaciones del péndulo depende del ángulo inicial.
Descripción de Gráficas

## Slide 10
Las dos gráficas muestran la velocidad angular (en radianes por segundo) del péndulo en función del tiempo (en segundos) para dos casos diferentes: Ángulo inicial pequeño y Ángulo inicial grande
Comportamiento general:
- La frecuencia de las oscilaciones es la misma en ambas gráficas, pero la amplitud es mayor en la gráfica inferior (ángulo inicial grande), esto se debe a que el péndulo tiene más energía cuando se libera desde un ángulo inicial grande.
Observaciones específicas:
- Esta desviación se debe a la no linealidad del sistema.
Conclusiones:
La amplitud de las oscilaciones del péndulo depende del ángulo inicial. La no linealidad del sistema es más importante para ángulos iniciales grandes.
Descripción de Gráficas

## Slide 11
La gráfica muestra la comparación entre el ángulo medido experimentalmente (en rojo) y dos soluciones analíticas: la solución lineal (en azul) y la solución no lineal (en verde) para un péndulo con una longitud de 20cm
Solución lineal:
La solución lineal (en azul) es una buena aproximación al comportamiento del péndulo para ángulos pequeños.
Solución no lineal:
La solución no lineal (en verde) se ajusta mejor al comportamiento del péndulo experimental que la solución lineal
Diferencias entre soluciones:
La solución no lineal es una mejor aproximación al comportamiento del péndulo real que la solución lineal.
Observaciones adicionales:
La solución experimental presenta un ligero ruido que puede ser debido a las limitaciones del sensor de posición angular.
Descripción de Gráficas

## Slide 12
La gráfica muestra la comparación entre tres modelos para el comportamiento de un péndulo: Modelo experimental, modelo simple aproximado, modelo con Runge-Kutta:
Comportamiento general:
Las tres curvas muestran un comportamiento similar, con oscilaciones alrededor del punto de equilibrio (ángulo = 0).
Precisión de los modelos:
El modelo con Runge-Kutta (verde) se ajusta mejor al comportamiento experimental que el modelo simple aproximado (azul).
Observaciones específicas:
Entre 0 y 2 segundos, las tres curvas coinciden casi perfectamente.
Entre 2 y 4 segundos, el modelo simple aproximado comienza a desviarse del modelo experimental, mientras que el modelo con Runge-Kutta se mantiene cercano.
Descripción de Gráficas